Blackroll Compression Boots
Návod k použití

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:

Na boční straně ovládací jednotky najdete posuvné tlačítko pro zapnutí/vypnutí. S tímto program zapnete.

Pokud se dva BOOTS nespárují automaticky, můžete provést párování ručně:

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na jedné z řídicích jednotek po dobu alespoň 5 sekund. Začátek procesu spojování poznáte podle toho, jak se ukazatel tlaku začne pohybovat nahoru a dolů. Jakmile tohoto stavu dosáhnete, opakujte postup na druhé řídicí jednotce. Nezáleží na tom, na které straně začnete. Jakmile je párování dokončeno, indikátory tlaku se opět normálně rozsvítí. Jedno ze dvou tlačítek napájení bude nyní pomalu blikat. Blikající řídicí jednotka je nyní ta, se kterou můžete ovládat obě BOOTS společně.

Chcete-li změnit režim masáže, stiskněte tlačítko režimu masáže. Toto je tlačítko nad tlačítkem napájení.

NAPÁJENÍ:

Baterii lze nabíjet běžným zdrojem 5V-2A. Je třeba se vyhnout rychlonabíječkám, jinak může dojít k poškození baterie.
Životnost baterie závisí na použité úrovni tlaku. Obecně se dá říci, že baterie vydrží cca. 60 minut. Baterie obvykle vydrží dva aplikační cykly při střední úrovni tlaku. Pokud potřebujete delší výdrž baterie, například pokud jste trenér nebo terapeut a chcete provést několik ošetření za sebou, můžete si dokoupit náhradní baterie.

CESTOVÁNÍ:

KOMPRESNÍ BOTY si můžete vzít do letadla jako příruční zavazadlo.

ČIŠTĚNÍ:

Povrch BOTTS můžete čistit buď vlhkým hadříkem nebo hadříkem s dezinfekčním prostředkem (nežíravým). Během nabíjení baterii nečistěte.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Baterie: Dobíjecí a vyjímatelná lithium-iontová baterie 1 000 mAh.
Nabíjení: nabíjecí port USB-C
Doba nabíjení baterie: 1,5 hodiny
Jmenovité napětí: DC7,4V
Jmenovitý výkon: 25W
Tlak: 40-120 mmHg
Pohotovostní režim: 60 minut (při středním tlaku).
Hladina hluku: ≤ 55 dB

MATERIÁL:

Polyamid (PA) s TPU zátěrem
YKK zipy
Úložný vak: 100% Pet
Dodavatel: TEJPY.cz